## Slide 1
LIUNE
GDL kirjasto
2020

## Slide 2
LIUNE GDL KIRJASTO 2020
LIUNE GDL- välioviobjekti on suunnittelijan työväline, joka on yhteensopiva ArchiCad 20 sekä sitä uudemmissa Windows- tai Macintosh versioissa. Kirjaston toimivuus on testattu myös uudemmissa ArchiCAD-versioissa.
Käyttöliittymä on jaettu neljään eri osaan (rakenne, vedin ja lukko, säädöt, varusteet) joiden välillä liikutaan ylärivin painikkeilla. Yleisimmät vaadittavat parametrit sekä muuttujat valitaan käyttöliittymässä.
Valitessasi mallin, aukon koon, rungon syvyyden sekä ovenlevyn paksuuden, Liune ovi näkyy niiden mukaisena seinällä oikeilla mitoilla.

## Slide 3
Liune kirjasto käyttöliittymä
Rakenne

## Slide 4
Vedin ja lukko
Säädöt
Varusteet
Ovi aukeaa kirjoittamalla avautumisprosentti tai avattaessa se manuaalisesti.
Mikäli tahdot tunnuksen näkyviin valitse valikosta kyllä

## Slide 5
D9 lasioven materiaalivaihtoehdot:
Opaali
Kirkas
Tumman harmaa
Pronssi
Kirkas mustalla ristikolla
ArchiCAD / antaa mahdollisuuden valita vaihtoehtoisia värejä sekä materiaaleja.
Liune kirjasto päivitykset 2020

## Slide 6
opaali
kirkas
tumma harmaa
pronssi
kirkas mustalla ristikolla

## Slide 7
D10- Peilin materiaaliksi valitaan:
Peili (kuvastinpeili)
Valkoinen
Opaali
ArchiCAD
Ovipeilin sijainti
Avautumispuolella
Vastapuolella
Molemmilla puolilla

## Slide 8
opaali
valkoinen
peili (kuvastinpeili)

## Slide 9
D14- MY DOOR on printtiovi, jonka materiaaliksi valitaan kirjastossa sijaitseva kuva valitsemalla materiaaliksi ”Kuva” ja kirjoittamalla kuvan nimi. Pariovessa eri ovilehdille kuva valitaan erikseen. Kirjastoon kuva valitaan joko sijoittamalla se kirjastoksi valittuun hakemistoon tai valitsemalla se valikon komennolla Arkisto–Kirjastot ja objektit–Kirjastojenhallinta.
printtilasiovi
magneettiprinttiovi
laminaattiovi
sileä tasamassiiviovi

## Slide 10
MY DOOR kuvat on sovitettu automaattisesti
oven muotoon.

## Slide 11
Äänieristysluokka R´w 25dB (Rw=32dB)
D18 dBLiune kaksi uutta ovikokoa lisätty
LiO11
LiO12

## Slide 12
Kolme uutta ovimallia lisätty Liune door pudotusvalikkoon:
D20
D21
D22

## Slide 13
D20 Taide by Johanna Oras yksilehtiset ovet

## Slide 14
D20 Taide by Johanna Oras pariovet

## Slide 15
Liune D21 sisältää mustan oven, vetimet, lukon, helat sekä karmilistat
Musta lukko lisätty

## Slide 16
Musta lasiovi
Sileä tasamassiivinen musta ovi

## Slide 17
Liune D22 on antibakteeerinen ovikokonaisuus. Liune Safe oviratkaisussa on antimikrobinen pinnoite kaikissa sen osissa. (ovi, karmit, vedin)
Vetimen väri on aina sama kuin oven pinnan.

## Slide 18
Vakioväri on valkoinen (NCS S 0502-Y)
Myös muut värikartan värit mahdollisia

## Slide 19
Karmivaihtoehtoja
Karmien linkkipainike lisätty
Klikkaa tästä saadaksesi lisätietoja

## Slide 20
Liunekarmit
Pintakarmit
Designkarmit

## Slide 21
Liunekarmit
Pintakarmit
Designkarmit

## Slide 22
LiuneDoor
SähköLiune
PintaLiune
KorkeaLiune
dBLiune
Oven tyypit:
Liune kirjaston yleistä tietoa

## Slide 23
LiuneDoor
D11 sauna ovi
D5 kosteudenkestävä ovi
Liunet myös kosteisiin tiloihin!

## Slide 24
SähköLiune
Liiketunnistin
Painokytkimet

## Slide 25
PintaLiune

## Slide 26
KorkeaLiune
2.3
2.4
2.5
2.6

## Slide 27
Voit tarkistaa kaikki tarkat mitat valitsemalla Custom Settings =>All Parameters

## Slide 28
Vetimet ja lukot

## Slide 29
Lataa
Toivotamme hyviä kokemuksia Liune objektien kanssa!
Tilaterveisin,
Liune tiimi
www.liune.fi/bim